## Slide 1: Impact du changement climatique sur le secteur eau de la Martinique
Objectif :
Étudier l’impact du changement climatique sur le secteur eau de la Martinique.
>> Si les précipitations (signaux climatiques) peuvent-elles impacter le système hydrographique sur la hauteur d’eau et le débit du ruissellement ?

## Slide 2: Questions scientifiques
Quelles sont les stations météo dans un bassin versant (B.V.) ?
Pour chaque station météo (pr), quelle est la liste des stations hydrographiques ?
  Évaluer l’impact de la distance entre la station météo et la station hydrographique
  Évaluer l’impact de la différence d’altitude
  - Quelle est la relation entre les précipitations et l’hydrographie (htemps, qjm) ?

## Slide 3: Données
Les données d’observation journalières sont utilisées
  Les précipitations (mm/j) de 50 stations météo, récoltées depuis le Publithèque (https://publitheque.meteo.fr/)
  La hauteur d’eau (Htemps, en cm) et le débit journalier (Qjm, en m3/s) de 31 stations hydrographiques sont récoltées depuis la banque HYDRO (http://www.hydro.eaufrance.fr/)
  Période d’étude : 2001 – 2017
  Pas de temps : journalier

## Slide 4: Méthodes
Identifier les critères d’analyses (bassin versant hydrographique, distance géographique entre une station des précipitations et une station hydrographique)
Représentation des informations géographiques (topographie, B.V.) et des stations (sous QGis)
Analyse du recouvrement des données entre 2001 et 2017 (en R)
Analyse la cohérence des stations hydrographique par le corrélogramme de la corrélation spearman (en R)
Caractéristiques statistiques des données d’une station hydrographies par l’analyse sur la climatologie et la distribution des données (en R)
Calcule du coefficient de corrélation entre les stations (en Python)
Calcule de la régression linéaire (en Python)

## Slide 5: Résultats
Cartographies des stations (climato-hydro) de la Martinique pour les différents B.V. hydrographique (partie 1, partie 2.1)
Corrélogramme entre les stations climato (pr) ou les hydrographiques d’un même B.V. (partie 2.2, partie 2.3)
Caractéristiques statistiques des stations hydrographiques (partie 2.4)
Nuages de points avec la régression linéaire qui montre l’impact de la distance sur la corrélation d’une station hydrographique à une station climato fixée (partie 2.5)

## Slide 6: 1. Répartitions des stations météo-hydrographiques par B.V.
7 B.V. ont au moins une station météo et une station hydrographique, mais le B.V. Lézarde représente le plus de combinaisons de stations.

## Slide 7: 1. Répartitions des stations météo-hydrographiques 1.1. Stations d’observation des précipitations
50 stations météo sur les précipitations

## Slide 8: 1. Répartitions des stations météo-hydrographiques 1.2. Stations d’observation hydrographiques
31 stations hydrographiques

## Slide 9: 2. B.V. Lézarde
2.1 Représentation du B.V. Lézarde
B.V. Lézarde est le plus étudié :
il dispose 3 stations météo et 13 stations hydrographiques (mais il y a que 11 stations ont les données sur le débit)

## Slide 10: 2.2 Compréhension des stations météo du B.V. Lézarde 2.2.1 Localisation des stations météo
Il y a 3 stations des précipitations pour le B.V.
>> Combiner les stations hydrographiques séparément avec toutes stations climato

## Slide 11: 2.2 Compréhension des stations météo du B.V. Lézarde 2.2.2 Recouvrement des données météo
Les données des précipitations sur les trois stations du B.V. Lézarde sont représentées successivement entre 2001 et 2017
(en cas de besoin, je peux générer une figure comme celle du recouvrement des données hydro qui se trouve dans les dispo 14 et 15)

## Slide 12: 2.2 Compréhension des stations météo du B.V. Lézarde 2.2.3 Corrélation spearman entre les stations météo
Une bonne similarité entre les stations météo
STJL (au milieu du B.V.) représente la meilleure corrélation de plus de 0.8 avec les deux autres stations météo
Objectif :
Vérifier la cohérence entre les stations des précipitations

## Slide 13: 2.3 Compréhension des variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.3.1 Localisation des stations hydrographiques
Station (hydro) | Lat | Lon | Alt (m)
LAMC | 14,612 | -60,966 | 30
GMLD | 14,708 | -61,037 | 171
STJS | 14,679 | -61,039 | 135
LAML | 14,624 | -60,978 | 15
STJB | 14,701 | -61,077 | 300
LAMP | 14,624 | -60,989 | 15
LAMG | 14,601 | -61,001 | 8
LAMR | 14,61 | -60,991 | 40
LAMM | 14,609 | -61 | 3
GMPL | 14,674 | -60,997 | 54
FDFB | 14,703 | -61,096 | 500
STJA | 14,698 | -61,072 | 290
GMLP | 14,715 | -61,052 | 250
13 stations hydrographiques de l’amont (GMLP, GMLD, FDFB, STJB, STJA) à l’aval (LAMP, LAML, LAMR, LAMM, LAMG, LAMC)

## Slide 14: 2.3 Compréhension des variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.3.2 Recouvrement des données hydrographiques (Htemps)
Objectif : vérification de la disponibilité des données (en %)
Il manque d’une disponibilité continuée des données de la hauteur d’eau
Très faible disponibilité entre 2001 et 2010
La Station GMLD dispose les données sur une durée plus longue
Les stations LAMM et LAMR disposent juste une ou 2 dernières années de données
La qualité des données hydrographiques est moins bonne que celle des précipitations >> problème du manque de données continues

## Slide 15: 2.3 Compréhension des variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.3.2 Recouvrement des données hydrographiques (Qjm)
Les données du débit journalier manquent aussi la continuité et la disponibilité
La station GMLD dispose plus de données
La station LAMR dispose qu’une année des données

## Slide 16: Hauteur de l’eau (Htemps)
13 stations hydrographiques
LAMG et LAMC ont une faible corrélation avec les autres stations parce qu’elles sont pas située sur la même fleuve que les autres
2.3 Compréhension des variables hydrographiques du B.V. Lézarde
2.3.3 Corrélation spearman entre les stations hydrographiques sur la Htemps
Objectif : vérification de la cohérence entre les stations hydrographiques

## Slide 17: Débit journalier (Qjm)
11 stations hydrographiques (LAMG et LAMM ne disposent pas de données sur le Qjm)
LAMC a une faible corrélation avec les autres stations car cette station n’est pas située sur la même fleuve que les autres
2.3 Compréhension des variables hydrographiques du B.V. Lézarde
2.3.4 Corrélation spearman entre les stations hydrographiques sur le Qjm

## Slide 18
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.1 Climatologie de l’ensemble des stations hydrographiques du B.V. Lézarde
2.4.1.1 Htemps
Pas réalisé sur le Qjm, pas de problème en cas de besoin
LAMR : cette station présente une très forte variabilité (surtout en fin d’été)
LAMM : représente une forte variabilité
Objectif :
connaître la distribution des données afin de comprendre les moins fortes corrélations dans certains cas
Les stations FDFB, STJA, GMLP (certaines stations en amont du B.V.) ont une plus faible variabilité
>> Influence de la topographie sur le système hydrographique

## Slide 19
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.2 La moyenne annuelle de l’ensemble des stations hydrographiques du B.V. Lézarde
2.4.2.1 Htemps
Pas réalisé sur le Qjm, pas de problème en cas de besoin
Objectif :
Analyser l’évolution temporelle afin de connaître s’il y a des variabilités interannuelles et comment se-sont-elles manifestées par station
Une très forte de chute de l’hauteur d’eau annuelle entre 2011 et 2012 est remarquée à la station LAML. Cette chute est remarquée dans presque toutes stations du B.V. Lézarde sauf la STJB
Le manque des données impacte la compréhension de l’évolution

## Slide 20
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.3 Box-plot de la climatologie de l’ensemble des stations hydrographiques du B.V. Lézarde
2.4.3.1 Htemps
Pas réalisé sur le Qjm, pas de problème en cas de besoin
- Sans les représentations des outliers pour mieux garder les structures des boîtes
- C’est avec le test de significativité (confidence 95)
Objectif :
Mieux connaître la distribution de la climatologie de toutes stations hydrographiques
Stations d’une très faible variabilité :
FDFB, GMLP, LAMC, LAMM, STJA, STJB
Stations d’une forte variabilité :
LAMR, LAMP, LAML, LAMG (stations à l’aval)
Stations d’une distribution asymétrique des données : LAML, LAMG >> impact sur l’étude de la relation avec les précipitations ?

## Slide 21
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.3 Box-plot de la climatologie de l’ensemble des stations hydrographiques du B.V. Lézarde
2.4.3.1 Htemps (avec le logarithme)
Pas réalisé sur le Qjm, pas de problème en cas de besoin
Avec le logarithme sur les climatologies de toutes stations hydrographiques du B.V. Lézarde
Objectif :
Essayer de rendre les distributions des données soient plus gaussienne
J’ai pas marqué beaucoup d’informations de plus par rapport au dispo précédent

## Slide 22
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.4 Classification des stations hydrographiques
2.4.4.1 Htemps (1)
Objectif :
Classification en différents groupes par deux critères : recouvrement des données par station et par année
Faible recouvrement des données : entre 2001 et 2010
Les trois dernières années (2015-2017) disposent plus de données
GMLD est la station qui dispose plus de données

## Slide 23
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.4 Classification des stations hydrographiques
2.4.4.1 Htemps (2)
La distinction de 3 groupes est effectuée par la combinaison du recouvrement des données par année et par station

## Slide 24
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.4 Classification des stations hydrographiques
2.4.4.1 Htemps (3)
La même figure que le diapo précédent, mais avec les analyses statistiques de plus qui sont associées (Boxplot, Vioplot, histogrammes)

## Slide 25
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.4 Classification des stations hydrographiques
2.4.4.2 Qjm (1)
Même remarque sur le Qjm que sur le Htemps :
Les trois dernières années disposent plus de données;
Une faible disponibilité des données entre 2001 et 2010
La station GMLD est toujours la station qui a une plus forte disponibilité des données

## Slide 26
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.4 Classification des stations hydrographiques
2.4.4.2 Qjm (2)
Même groupement que sur la hauteur d’eau
> une similarité sur la disponibilité des données entre la hauteur d’eau (Htemps) et le débit (Qjm)
>> une cohérence entre la hauteur d’eau et le débit ? (j’avais fait cette analyse même sans la montrer ici. C’est parce que le résultat n’est pas claire

## Slide 27
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.4 Classification des stations hydrographiques
2.4.4.2 Qjm (3)
Statistiquement, la distribution des données sur le qjm ressemble celle sur le hauteur d’eau

## Slide 28
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (FDFB)
Les 4 graphiques sont pour montrer :
La climatologie de la station
Le boxplot (qui représente la distribution des données de cette station)
Histogramme et le QQ plot est pour vérifier si la distribution des données est gaussienne
Pas interpréter chaque figure car je pense cette analyse est plutôt comme un support pour la compréhension des autres analyses.
Pour les diapos qui n’ont pas ce type de figure, c’est parce qu’à cause du manque de données, j’ai pu réaliser certains graphiques de ces 4 graphiques d’une même figure.

## Slide 29
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (GMLD)

## Slide 30
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (GMLP)

## Slide 31
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (GMPL)

## Slide 32
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (LAMC)

## Slide 33
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (LAMG)

## Slide 34
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (LAML)

## Slide 35
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (LAMM)

## Slide 36
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (LAMP)

## Slide 37
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (LAMR)

## Slide 38
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (STJA)

## Slide 39
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (STJB)

## Slide 40
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.1 Htemps (STJS)

## Slide 41
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (FDFB)

## Slide 42
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (GMLD)

## Slide 43
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (GMLP)

## Slide 44
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (GMPL)

## Slide 45
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (LAMC)

## Slide 46
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (LAML)

## Slide 47
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (LAMP)

## Slide 48
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (LAMR)

## Slide 49
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (STJA)

## Slide 50
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (STJB)

## Slide 51
2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques
2.4.5 Caractéristiques statistiques par station
2.4.5.2 Qjm (STJS)

## Slide 52: 2.4 Caractéristiques statistiques des données hydrographiques 2.4.6 Synthèse
Les données hydrographiques manquent de la continuité et de la disponibilité qui influence d’avoir une compréhension complète
Similarité sur la disponibilité des données par station entre le cas sur la hauteur d’eau et le débit journalier
Caractéristiques différentes selon les stations hydrographiques. Certaines stations ont une forte variabilité sur la climatologie. En même temps, il manque des données, le nombre des échantillons sont malheureusement pas grand
Quand il y a une grande variabilité des données, les données ont une distribution encore moins gaussiennes. Au contraire, la distribution des données est proche à une distribution gaussienne quand la variabilité des données est petite.
Il y a une influence de la topographie et de la géographie sur le système hydrographique

## Slide 53: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.1 Combinaison entre la station météo LAMQ et les autres stations hydrographiques 2.5.1.1 Représentation des combinaisons (carte)
Altitude de la station LAMQ : 19 mètres

## Slide 54: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.1 Combinaison entre la station météo LAMQ et les autres stations hydrographiques 2.5.1.1 Représentation des combinaisons (tableau)
Station météo (Obs) | Station hydro | Distance (m) | Différence d'altitude (hydro-pr, en mètres) | Correlation_Htemps | Correlation_Qjm
LAMQ | LAMC | 3570,462 | 11 | 0,557 | 0,520
 | GMLD | 9707,626 | 152 | 0,371 | 0,374
 | STJS | 7259,033 | 116 | 0,358 | 0,390
 | LAML | 1749,152 | -4 | 0,253 | 0,438
 | STJB | 11923,037 | 281 | 0,357 | 0,406
 | LAMP | 942,491 | -4 | 0,398 | 0,365
 | LAMG | 3565,050 | -11 | 0,365 | /
 | LAMR | 2437,010 | 21 | 0,483 | 0,443
 | LAMM | 2687,306 | -16 | 0,412 | /
 | GMPL | 4679,042 | 35 | 0,408 | 0,424
 | FDFB | 13684,386 | 481 | 0,241 | 0,203
 | STJA | 11297,139 | 271 | 0,370 | 0,398
 | GMLP | 11231,453 | 231 | 0,390 | 0,374

## Slide 55: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.1 Combinaison entre la station météo LAMQ et les autres stations hydrographiques 2.5.1.2 Corrélation entre la station météo et les stations sur la Htemps (distance)
* Stations en rouge : différence d’altitude en positive
** Stations en bleu : différence d’altitude en négative

## Slide 56: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.1 Combinaison entre la station météo LAMQ et les autres stations hydrographiques 2.5.1.2 Corrélation entre la station météo et les stations sur la Htemps (différence d’altitude, hydro-pr)

## Slide 57: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.1 Combinaison entre la station météo LAMQ et les autres stations hydrographiques 2.5.1.3 Corrélation entre la station météo et les stations sur le qjm (distance)

## Slide 58: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.1 Combinaison entre la station météo LAMQ et les autres stations hydrographiques 2.5.1.3 Corrélation entre la station météo et les stations sur le Qjm (différence d’altitude, hydro-pr)

## Slide 59: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.2 Combinaison entre la station météo STJL et les autres stations hydrographiques 2.5.2.1 Représentation des combinaisons (carte)
Altitude de la station STJL : 65 mètres

## Slide 60: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.2 Combinaison entre la station météo STJL et les autres stations hydrographiques 2.5.2.1 Représentation des combinaisons (tableau)
Station météo (Obs) | Station hydro | Distance (m) | Différence d'altitude (hydro-pr, en mètres) | Correlation_Htemps | Correlation_Qjm
STJL | LAMC | 6148,433 | -35 | 0,494 | 0,437
 | GMLD | 6947,436 | 106 | 0,390 | 0,398
 | STJS | 4991,058 | 70 | 0,370 | 0,408
 | LAML | 4336,023 | -50 | 0,253 | 0,408
 | STJB | 9750,311 | 235 | 0,360 | 0,418
 | LAMP | 3885,560 | -50 | 0,407 | 0,374
 | LAMG | 6316,150 | -57 | 0,336 | /
 | LAMR | 5365,192 | -25 | 0,461 | 0,443
 | LAMM | 5426,841 | -62 | 0,395 | /
 | GMPL | 1773,913 | -11 | 0,408 | 0,417
 | FDFB | 11672,543 | 435 | 0,260 | 0,216
 | STJA | 9118,262 | 225 | 0,378 | 0,400
 | GMLP | 8580,576 | 185 | 0,406 | 0,387

## Slide 61: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.2 Combinaison entre la station météo STJL et les autres stations hydrographiques 2.5.2.2 Corrélation entre la station météo et les stations sur la Htemps (distance)
* Stations en rouge : différence d’altitude en positive
** Stations en bleu : différence d’altitude en négative

## Slide 62: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.2 Combinaison entre la station météo STJL et les autres stations hydrographiques 2.5.2.2 Corrélation entre la station météo et les stations sur la Htemps (différence d’altitude, hydro-pr)

## Slide 63: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.2 Combinaison entre la station météo STJL et les autres stations hydrographiques 2.5.2.3 Corrélation entre la station météo et les stations sur le qjm (distance)

## Slide 64: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.2 Combinaison entre la station météo STJL et les autres stations hydrographiques 2.4.2.3 Corrélation entre la station météo et les stations sur le qjm (différence d’altitude, hydro-pr)

## Slide 65: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.3 Combinaison entre la station météo STJO et les autres stations hydrographiques 2.5.3.1 Représentation des combinaisons (carte)
Altitude de la station STJO : 220 mètres

## Slide 66: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.3 Combinaison entre la station météo STJO et les autres stations hydrographiques 2.5.3.1 Représentation des combinaisons (tableau)
Station météo (Obs) | Station hydro | Distance (m) | Différence d'altitude (hydro-pr, en mètres) | Correlation_Htemps | Correlation_Qjm
STJO | LAMC | 10963,477 | -190 | 0,457 | 0,371
 | GMLD | 3115,357 | -49 | 0,446 | 0,460
 | STJS | 154,437 | -85 | 0,440 | 0,500
 | LAML | 9111,884 | -205 | 0,232 | 0,366
 | STJB | 4613,612 | 80 | 0,434 | 0,497
 | LAMP | 8282,343 | -205 | 0,462 | 0,430
 | LAMG | 9699,839 | -212 | 0,313 | /
 | LAMR | 9374,430 | -180 | 0,504 | 0,512
 | LAMM | 8961,462 | -217 | 0,417 | /
 | GMPL | 4679,641 | -166 | 0,420 | 0,413
 | FDFB | 6547,164 | 280 | 0,290 | 0,262
 | STJA | 3981,168 | 70 | 0,450 | 0,462
 | GMLP | 4083,170 | 30 | 0,464 | 0,449

## Slide 67: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.3 Combinaison entre la station météo STJO et les autres stations hydrographiques 2.5.3.2 Corrélation entre la station météo et les stations sur la Htemps (distance)

## Slide 68: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.3 Combinaison entre la station météo STJO et les autres stations hydrographiques 2.5.3.2 Corrélation entre la station météo et les stations sur la Htemps (différence d’altitude, hydro-pr)

## Slide 69: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.3 Combinaison entre la station météo STJO et les autres stations hydrographiques 2.5.3.2 Corrélation entre la station météo et les stations sur le qjm (distance)

## Slide 70: 2.5 Impact des précipitations sur les variables hydrographiques du B.V. Lézarde 2.5.3 Combinaison entre la station météo STJO et les autres stations hydrographiques 2.5.3.2 Corrélation entre la station météo et les stations sur le qjm (différence d’altitude, hydro-pr)

## Slide 71: 3. Conclusion
1. La grande distance entre la station météo et les stations hydro favorise d’avoir une mauvaise corrélation entre les précipitations et l’hydrographie (hauteur de l’eau, débit)
2. La grande différence d’altitude favorise d’avoir une mauvaise corrélation entre les précipitations et l’hydrographie (hauteur de l’eau, débit)
3. Une meilleure corrélation entre les précipitations et l’hydrographie sur le débit que la hauteur d’eau
4. La topographie influence la relation entre les précipitations et l’hydrographie (ex. station FDFB présente une moins bonne corrélation avec les stations météo parce qu’elle se situe en zone montagnarde
!! Il faut voir les valeurs a de la régression linéaire
>> Intéressant d’effectuer les mêmes analyses entre les données CMIP5 et les données hydrographiques

## Slide 72: Annexes : corrélation entre une station des précipitations et une station hydrographique (Nuages des points)
Ils se trouvent dans l’ancien document
Sinon peux préparer un autre document